Air Consumption Table

| Bar Absolute | Depth | 3 Ltr Pony | 7 Ltr single | 7 Ltr Twin | 10 Ltr single | 10 Ltr Twin | 12 Ltr single | 12 Ltr Twin | 15 Ltr single |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Available air in Ltrs @ 180bar | 690 @232 bar | 1260 | 2520 | 1800 | 3600 | 2160 | 4320 | 2700 |
| 1bar | 0m | 27.6 mins | 50.4 mins | 100.8 mins | 72.0 mins | 144.0 mins | 86.4 mins | 172.8 mins | 108.0 mins |
| 1.5 bar | 5m | 18.4 | 33.6 | 67.2 | 48 | 96 | 57.6 | 115.2 | 72 |
| 2 bar | 10m | 13.8 | 25.2 | 50.4 | 36 | 72 | 43.2 | 86.4 | 54 |
| 2.5 bar | 15m | 11 | 20.1 | 40.3 | 28.8 | 57.6 | 34.5 | 69 | 43.2 |
| 3 bar | 20m | 9.2 | 16.8 | 33.6 | 24 | 48 | 28.8 | 57.6 | 36 |
| 3.5 bar | 25m | 7.8 | 14.4 | 28.8 | 20.5 | 41.1 | 24.7 | 49.4 | 30.8 |
| 4 bar | 30m | 6.9 | 12.6 | 25.2 | 18 | 36 | 21.6 | 43.2 | 27 |
| 4.5 bar | 35m | 6.1 | 11.2 | 22.4 | 16 | 32 | 19.2 | 38.4 | 24 |
| 5 bar | 40m | 5.5 | 10 | 21.1 | 14.4 | 28.8 | 17.2 | 34.5 | 21.6 |
| 5.5 bar | 45m | 5 | 9.1 | 18.3 | 13.1 | 26.2 | 15.7 | 31.4 | 19.6 |
| 6 bar | 50m | 4.6 | 8.4 | 16.8 | 12 | 24 | 14.4 | 28.8 | 18 |